## Slide 1
CONCEPÇÃO E ANÁLISE DE UM SISTEMA DE ENERGIA PARA PICOSATÉLITES
Abril de 2016
Everson Mattos
Notes: Boas vindas!
Agradecimentos ao público
Agradecimento aos membros da banca:
Prof. Dr. Mário Lúcio Martins e Rafael Concatto Beltrame (pela orientação)
Prof. Dr. Jumar Luis Russi (membro externo)
Prof. Dr. José Eduardo Baggio
Prof. Dr. Fabio Bisognio

## Slide 2
Introdução;
  Histórico e Motivação
  Objetivos
Revisão bibliográfica;
  Arquitetura de EPS e Critério de Avaliação
Arquitetura proposta;
  Proposta de melhoria da arquitetura selecionada
  Análise Estática.
Análise dinâmica;
  Modelo médio por variáveis de estado;
  Validação de cada modelo para cada conversor;
Projeto do EPS;
Resultados;
Conclusões.
ÍNDICE

## Slide 3
INTRODUÇÃO

## Slide 4
Satélite Miniaturizado, educacional e multidisciplinar;
Criado em conjunto com o lançador P-POD;
HISTÓRICO DO CUBESAT
Cubesat
P-POD
Figura 1– Cubesat e Lançador Poly-PicoSatellite Orbital Deployer.
O que é CubeSat? e P-POD?

## Slide 5
Cooperação entre o Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Espaciais da Universidade Politécnica da Califórnia (Cal Poly) e o Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas Espaciais de Stanford criou em 1999 o conceito de CubeSat.
Os CubeSats são divididos em três diferentes categorias, as aeronaves 1U (10x10x10 cm), as 2U (10x10x20 cm) e as 3U (10x10x30 cm). Além das dimensões, o peso do CubeSat é limitado em 1kg por 1U de unidade.
HISTÓRICO DO CUBESAT
Histórico

## Slide 6
HISTÓRICO DO CUBESAT
Motivação desse trabalho.
Volume pequeno, peso limitado, desempenho e eficiência;
Componentes comerciais, baixo custo;
A necessidade de carregar a bateria no menor tempo possível, associada a limitação de potência;
Projeto versátil para atender os diversos tipos de missões e configurações de CubeSat.

## Slide 7
INTRODUÇÃO
Estudar as topologias utilizadas com rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT);
Propor uma nova arquitetura de conversores que seja mais eficiente utilizando a conexão empilhada de conversores;
Propor uma metodologia de projeto para os conversores utilizados;
Implementar os conversores;
Obter os dados experimentais e analisar os resultados.
Objetivos

## Slide 8
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

## Slide 9
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Topologias de EPS
Faz a Regulação da Carga das Baterias (RCB);
Faz a Regulação de tensão do Barramento CC (RV);
Fluxo de Energia entregue ao barramento e a bateria.
MPPT
MPPT
RCB
RCB
RV
RV
MPPT
MPPT
MPPT
RV
RV
RV
RV
RCB
RCB
RCB
Notes: 1 – barramento da bateria não regulado; + eficiência na transferência de energia para a bateria; barramento carga regulado;
2 – barramento CC e bateria não regulado (MPPT); barramento CC limitado a tensão da bateria; a trasf. de energia passa 1 conversor;
3 – trasf. de energia 2 conv. do PV-Bat e um conv. Bat-barramento CC;

## Slide 10
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1- A confiabilidade (MTBF) do sistema que funciona sob falhar (faixa: -1/+1);
2 - A massa é a quantidade de espaço e peso da solução proposta (faixa: -2 a +2);
3 - Eficiência, quanto da energia gerada está disponível as cargas (faixa: -2 a +2);
4 - Capacidade de controle se o fluxo de potência pode se controlado faixa: -2 a +2);
5 - Redundância, indica (%) a capacidade da topologia de continuar funcionando sob falha (faixa: -2 a +2).
6 - Número de Conversores Unidirecionais (faixa: -1 a +1);
7 - MPPT, é a capacidade do EPS realizar o MPPT(faixa: -1 a +1).
Critério de Avaliação

## Slide 11
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Critério de avaliação, topologia vencedora
Critério | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1
2 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1
3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1
4 | +1 | -2 | +1 | +2 | +2 | +2
5 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2
6 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1
7 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1
TOTAL | +3 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3
MPPT
RV
RV
RV
Notes: A topologia com 3 conversores é a melhor topologia.

## Slide 12
CONCLUSÃO
Foi apresentada uma revisão das principais topologias de EPS;
Para determinar o desempenho de cada topologia, aplicou-se uma ferramenta de avaliação qualitativa com aspectos como: massa, confiabilidade, eficiência, capacidade de controle, redundância, número de conversores e MPPT.
A partir da análise comparativa pode-se identificar a topologia com maior índice.
Revisão bibliográfica

## Slide 13
ARQUITETURA PROPOSTA DE EPS

## Slide 14
ARQUITETURA PROPOSTA DE EPS
Processo de empilhamento de conversores
a
b
c
d
Figura 2 – Processo de empilhamento de conversores. (a) definição inicial da arquitetura a ser empilhada, (b) saídas empilhas, (c) conversor virtual, (d) resultado.

## Slide 15
ARQUITETURA PROPOSTA DE EPS
Critério | 6 | Topologia Proposta
1 | -1 | 0
2 | -1 | 0
3 | +1 | +2
4 | +2 | -1
5 | +2 | +2
6 | -1 | 0
7 | +1 | +1
TOTAL | +3 | +4
Topologia Proposta
Notes: Utilizando o método comparativo na topologia vencedora (6) e na nova topologia proposta;
Critérios: Confiabilidade, Massa, Eficiência, Capacidade de Controle, Redundância, Número de Conversores, MPPT.

## Slide 16
ARQUITETURA PROPOSTA DE EPS
Análise Estática
Fig. 3 (a) – Circuito para análise estática do conversor boost.

## Slide 17
ARQUITETURA PROPOSTA DE EPS
Análise Estática
Fig. 9 – Ganho estático do conversor boost.
Notes: Vb=Constante;
Ganho Vb/Vpv pela corrente Io_normalizada.

## Slide 18
ARQUITETURA PROPOSTA DE EPS
Análise Estática
Fig 3 (b) – Circuito para análise estática do conversor buck-boost.

## Slide 19
ARQUITETURA PROPOSTA DE EPS
Característica estático do conversor buck-boost.
Fig. 14 – característica estática do conversor buck-boost
Notes: Vpv=Constante;
Razão cíclica pela corrente Ipv_normalizada.

## Slide 20
CONCLUSÃO
Foi proposta uma modificação na arquitetura do EPS, com base no conceito de conversores empilhados buscando a redução do processamento redundante de energia;
Os conversores usados na nova topologia foram definidos a partir das restrições da aplicação;
Foi visto o resultado da análise estática, traduzido nos gráficos das características estáticas dos conversores adotados, que serão usados no projeto dos indutores.
Arquitetura proposta de EPS

## Slide 21
ANÁLISE DINÂMICA

## Slide 22
ANÁLISE DINÂMICA
Conversor boost
Fig. 15– Arquitetura utilizada para gerar o modelo médio de pequenos sinais.

## Slide 23
ANÁLISE DINÂMICA
Conversor boost
Fig.16 - Validação do modelo de pequenos sinais.
Notes: Validação do modelo médio de pequenos sinais;

## Slide 24
ANÁLISE DINÂMICA
Regulação de Tensão de Entrada
Fig.19 - Boost, considerando a interação com o Buck-Boost.
Modelo agregado não produz mudança significativas.

## Slide 25
ANÁLISE DINÂMICA
Regulação de Tensão de Entrada
 | Ro (Ω) | Vpv (V) | Voc (V)
 | 50 1 | 6,8 3 | 4,2 5
 | 200 2 | 6,8 3 | 4,2 5
 | 50 1 | 6,8 3 | 3,4 6
 | 200 2 | 6,8 3 | 3,4 6
 | 50 1 | 3,4 4 | 3,4 6
 | 200 2 | 3,4 4 | 3,4 6
1 Resistência para carga nominal
2 Resistência para carga mínima
3 Tensão do arranjo PV no MPP
4 Mínima tensão de operação do arranjo PV
5 Tensão para bateria carregada
6 Tensão para bateria descarregada
Fig.18 - Validação do modelo de pequenos sinais.
Gv_d2

## Slide 26
ANÁLISE DINÂMICA
Conversor buck-boost
Fig. 15– Arquitetura utilizada para gerar o modelo médio de pequenos sinais.

## Slide 27
ANÁLISE DINÂMICA
Conversor buck-boost
Fig.20 - Validação do modelo de pequenos sinais.

## Slide 28
ANÁLISE DINÂMICA
Variação da função de transferência do buck-boost.
Funções | io | Voc
 | max | 4,2
 | min | 4,2
 | max | 3,4
 | min | 3,4
Fig.21 - Validação do modelo de pequenos sinais.

## Slide 29
ANÁLISE DINÂMICA
Variações paramétricas do conversor buck-boost
G(ibat,d)2 (s),modelo não agregado, G(ibat,d)1 (s) e G(ibat,d)3 (s) representam o modelo agregado para max{ib} e min{ib} .
Fig.22 - Variação da planta devido a corrente do conversor boost.

## Slide 30
PROJETO ELÉTRICO DO EPS

## Slide 31
CONCLUSÃO
Foi visto o resultado do modelo médio por variáveis de estado aplicado aos conversores;
Foi derivada as funções de transferência para cada variável a ser controlada;
Foi validado cada modelo de cada conversor aplicando-se um degrau, distúrbio, em cada variável de entrada;
Análise dinâmica

## Slide 32
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Projeto do Arranjo Fotovoltaico
Notes: Voc=2,25V
Icc=400mA

## Slide 33
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Projeto da Bateria
Fig.23 - Profundidade Li-ion.
Potência disponível para carga
das baterias é igual a potencia
das cargas.

## Slide 34
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Conversor boost
6,8 | 1,125 | 4,5 | 15,0 | 3,4 | 4,2 | 100
Projeto do Indutor, derivado das equações de fronteira.
Projeto do Capacitor, derivado da equação de carga do capacitor e o ripple máximo da tensão de saída.
Fig.24 – Região de operação do conversor boost.

## Slide 35
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Conversor buck-boost
Similar ao conversor boost o conversor buck-boost foi projetado
para operar no modo CCM.
O indutor com uso da equação da fronteira e o capacitor com a definição
do ripple máximo de saída.
Fig.24 – Região de operação do conversor buck-boost.
Notes: Seguir isso.....

## Slide 36
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Diagrama em blocos do controle do boost
Fig.19 – Controle boost.
Requisitos:
rastreio da tensão de referência;
rejeição a variação paramétrica;
rejeição a distúrbios de entrada;
Admite-se pequenas oscilação em
transitórios;
tempo de acomodação pequeno.

## Slide 37
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Diagrama em blocos do controle do buck-boost
Fig.19 – Controle buck-boost.
Requisitos:
rastreio da corrente de referência;
rejeição a variação paramétrica;
rejeição a distúrbios de entrada;
Admite-se pequenas oscilação em
transitórios;
tempo de acomodação pequeno.

## Slide 38
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Fig. 25 Curva característica IxV de um painel fotovoltaico
Fig. 26 Fluxograma da Técnica de Perturbação e Observação
Altera a referência levando em conta a variação da potência e da tensão que determinam o sentido da perturbação.
Algoritmo de MPPT

## Slide 39
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Controladores
Para o conversor buck-boost possui: margem de fase 60º e frequência
de cruzamento por zero próxima a 1kHz.
Para o conversor boost: Margem de fase 60º e frequência
de cruzamento por zero próxima a 1,5kHz.

## Slide 40
PROJETO ELÉTRICO DO EPS
Componentes utilizados
Lista dos Componentes:
Db=Dbb= 1n5822 (40V/3A);
Sb=Sbb=IRF540N (100V/33A);
Dbaypass=1n5822 (40V/3A);
Bat=ICR18650-260 (3,7V/2,6Ah);
Lb= MSS1048-104ML (1A);
Lbb= MSS1278-473MLB (2A);
Ci1=Ci2=100uF/16V;
Cb=100uF/50V;
Cbb=680uF/16V.
Buck-boost

## Slide 41
CONCLUSÃO
Foi calculada a potência dos arranjos fotovoltaicos, dependente da área disponível;
Foi calculada a capacidade da bateria para suprir as cargas;
Foram calculados os indutores e capacitores que resultou na definição da região de trabalho dos conversores;
Mostrou-se o funcionamento do algoritmo perturba e observa;
Mostrou-se um esquemático parcial com os principais componentes utilizados;
Projeto elétrico do EPS

## Slide 42
Resultados

## Slide 43
Resultados
Degrau de Carga – Funcionamento do algoritmo de MPPT
Degrau de carga, funcionamento do MPPT
50Ω; 100% Carga Nominal do CubeSat.
70Ω; 70% da Carga Nominal do CubeSat.

## Slide 44
Resultados
Carga da Bateria – Conversor Buck-Boost
Regulação da corrente de carga, Atuação do MPPT.
Ibat=1,2A – Carga nominal do CubeSat
Ibat=1,9A – Carga mínima do CubeSat

## Slide 45
Controle por realimentação de potência
Regulação de Tensão de Entrada
Variação da tensão da bateria.
Redução no tempo de carga de ~27%
Notes: Falar da variação do tempo de carga.

## Slide 46
Resultados
Buck-Boost Operando no Modo CCM, para Carga Nominal
Forma de onda da corrente no indutor.
Forma de onda da
tensão Vds.
Ponto I3.

## Slide 47
Resultados
Buck-Boost Regulador de Corrente
Degrau de carga, 0,5C.
Funcionamento do controle do conversor buck-boost.

## Slide 48
Resultados
Boost operando no Modo CCM, para Carga Nominal
Forma de onda da corrente na Carga.
Regulador de tensão
de barramento CC para
as cargas.
Notes: 1 - Conversor boot operando no modo CCM, regulando a tensão de saída em 15V.

## Slide 49
Resultados
Boost operando no Modo CCM, para Carga Nominal
Forma de onda da corrente no Indutor.
Forma de onda da tensão Vds.
Ponto I3.

## Slide 50
Controle por realimentação de potência
Validação do controle conversor boost
Degrau de carga, de 200Ω para 50 Ω.
Funcionamento do controle do conversor boost.

## Slide 51
ANÁLISE DINÂMICA
Eficiência do conversor de arquitetura empilhada
Fig.20 - Eficiência do conversor de arquitetura empilhada, para diversos pontos de operação e cargas de 100%, 50%, 33% e 25%.
Boost | Buck-Boost
4,5W | 4,5W
2,25W | 6,75W
1,5W | 7,5W
1,125W | 7,875W

## Slide 52
Conclusões
Gerais do trabalho
Nesse trabalho foram estudadas as principais topologias de EPS que utilizam o rastreio do ponto de máxima potência.
Foi proposta e implementada uma nova topologia para EPS que utiliza a arquitetura de conversores empilhados.
Foi apresentada uma metodologia de projeto de conversores estáticos que levam em consideração a aplicação e utilizam as equações do modo de condução crítico.
Também, foi projetado um arranjo solar e a capacidade da bateria para uma missão de um ano no espaço, para um CubeSat 1U.

## Slide 53
Conclusões
Foram projetados os controladores para os conversores, um operando em modo regulador de tensão e o outro no modo regulador de corrente para carga de bateria.
Foi montado um protótipo e extraído alguns resultados experimentais, os quais demonstram que o funcionamento do conversor de arquitetura proposta.
A arquitetura empilhada apresenta-se uma boa opção para projeto de EPS, pois, ela permite alcançar tensões mais elevadas de barramento CC para as cargas.
Também a arquitetura apresenta-se versátil, permitindo variações do projeto dos arranjos fotovoltaicos e da bateria.
Gerais do trabalho

## Slide 54
Fim
Obrigado!

## Slide 55
[1] BURT, Robert. Distributed Electrical Power Systems In Cubesat Applications. 2011. 83 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Electrical Engineering, Electrical Engineering, Utah State University, Logan, Utah, 2011. Disponível em: <http://www.ece.usu.edu/grad/reports_theses_disseratations/2011/Burt_Robert/thesis.pdf>. Acesso em: 4 fev. 2016.
[2] THIRION, Pierre. Design and Implementation of On-board Electrical Power Supply of Student Nanosatellite OUFTI-1 of University of Liège. 2009. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Electrical Engineering, Electrical Engineering, University Of Liège, Liège, 2009. Disponível em: <http://www.leodium.ulg.ac.be/cmsms/uploads/08-09_Thirion.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[3] MAHDI, Mohammed Chessab; JAAFER, Jaafer Sa Diq; SHEHAB, Abd - Al - Razak. Design and Implementation of an Effective Electrical Power System for Nano - Satellite. International Journal Of Scientific & Engineering Research, Ieee, v. 5, p.29-34, 5 maio 2014. Disponível em: <http://www.ijser.org/researchpaper\Design-and-Implementation-of-an-Effective-Electrical-Power-System-for-Nano-Satellite.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[4] SHEKOOFA, Omid; KOSARI, Ehsan. Comparing the topologies of satellite electrical power subsystem based on system level specifications. 2013 6th International Conference On Recent Advances In Space Technologies (rast), [s.l.], p.671-675, jun. 2013. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). http://dx.doi.org/10.1109/rast.2013.6581295. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6581295&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6581295>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[5] FARAHANI, Gholamreza; TAHERBANEH, Mohsen. Extracting best reliable scheme for Electrical Power Subsystem (EPS) of satellite. Proceedings Of 5th International Conference On Recent Advances In Space Technologies - Rast2011, [s.l.], p.532-537, jun. 2011. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). http://dx.doi.org/10.1109/rast.2011.5966894. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5966894&url=http://ieeexplore.ieee.org/iel5/5956072/5966798/05966894.pdf?arnumber=5966894>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[6] LARSEN, Jesper A.; IZADI-ZAMANABADI, Roozbeh; BHANDERI, Dan. Design and Implementation of a Space Environment Simulation Toolbox for Small Satellites. 56th International Astronautical Congress: 35th Student Conference (IAF W.), Aalborg, p.1-5, out. 2005. Disponível em: <http://bhanderi.dk/research/publications/amini_simulation_toolbox.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[7] ASUNDI, Sharanabasaweshwara Ashok. Cubesat System Design Based On Methodologies Adopted For Developing Wireless Robotic Platform. 2011. 218 f. Tese (Doutorado) - Curso de Aerospace Engineering, Aerospace engineering, University Of Florida, Florida, 2011. Disponível em: <http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/UF/E0/04/25/79/00001/asundi_s.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[8] KKAKOYIANNIS, Constantine; CONSTANTINOU, Philip. Electrically Small Microstrip Antennas Targeting Miniaturized Satellites: the CubeSat Paradigm. In: LEY, Wilfried; WITTMANN, Klaus; HALLMANN, Willi. Handbook of Space Technology. Chichester: John Wiley & Sons, 2009. p. 273-316. Disponível em: <http://www.intechopen.com/books/microstrip-antennas/electrically-small-microstrip-antennas-targeting-miniaturized-satellites-the-cubesat-paradigm>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[9] LUO, Fang Lin; YE, Hong. Introduction. In: LUO, Fang Lin; YE, Hong. Essential DC/DC Converters. London: Taylor & Francis, 2006. Cap. 1. p. 1-40.
REFERENCIAS

## Slide 56
[10] MAHDT, Mohammed Chessab; JAAFER, Jaafer Sa Diq; SHEHAB, Abd - Al - Razak. Design and Implementation of an Effective Electrical Power System for Nano - Satellite. International Journal Of Scientific & Engineering Research, India, v. 5, p.29-35, maio 2014. Disponível em: <http://www.ijser.org/researchpaper\Design-and-Implementation-of-an-Effective-Electrical-Power-System-for-Nano-Satellite.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[11] NIELSEN, J. F. D. et al. AAUSAT-II, a Danish Student Satellite. ISAS Nyusu, [S.l.], 2009.
[12] SHEKOOFA, O.; KOSARI, E. Comparing the topologies of satellite electrical power subsystem based on system level specifications. In: Recent Advances In Space Technologies (Rast), 2013 6th International Conference On. Anais. . . [S.l.: s.n.], 2013. p.671–675.
[13] LUO, S.. A review of distributed power systems part I: DC distributed power system. Ieee Aerospace And Electronic Systems Magazine, [s.l.], v. 20, n. 8, p.5-16, ago. 2005. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). http://dx.doi.org/10.1109/maes.2005.1499272. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1499272&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1499272>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[14] ERICKSON, Robert Warren; MAKSIMOVIC, Dragan. Steady-state equivalent circuit modeling, losses, and efficiency. In: ERICKSON, Robert Warren; MAKSIMOVIC, Dragan. Fundamentals of power electronics. Colorado: Library Of Congress, 2001. p. 39-56.
[15] FARAHANI, Gholamreza; TAHERBANEH, Mohsen. Extracting best reliable scheme for Electrical Power Subsystem (EPS) of satellite. Proceedings Of 5th International Conference On Recent Advances In Space Technologies - Rast2011, [s.l.], p.532-537, jun. 2011. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). DOI: 10.1109/rast.2011.5966894. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5966894>. Acesso em: 4 fev. 2016.
[16] NOTANI, Shailesh; BHATTACHARYA, Subhashish. Flexible electrical power system controller design and battery integration for 1U to 12U CubeSats. 2011 Ieee Energy Conversion Congress And Exposition, [s.l.], p.3633-3640, set. 2011. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). DOI: 10.1109/ecce.2011.6064262.
[17] ALMINDE, Lars et al. Power Supply for the AAU Cubesat. Aalborg: Aalborg University, 2001. 239 p. Disponível em: <http://www.space.aau.dk/cubesat/dokumenter/psu.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2016.
[18] BARBI, Ivo e MARTINS, Denizar Cruz. Conversores CC-CC Básicos Não Isolados [Livro].- Florianópolis: UFSM, 2000.- Vol. 1.- 85-901046-3-x.
[19] EMERSON Network Power, Effects of Current on VRLA Batter Life, Technical Note – Columbus, Ohio, 2012. – 8p. Disponível em: http://www.emersonnetworkpower.com/documentation/en-us/brands/liebert/documents/white papers/effects of ac ripple current on vrla battery life.pdf.
[20] SALAS, V. et al. Review of the maximum power point tracking algorithms for stand-alone photovoltaic systems. Solar energy materials and solar cells, v. 90, n. 11, p. 1555-1578, 2006.
REFERENCIAS

## Slide 57
[21] KAMARZAMAN, Nur Atharah; TAN, Chee Wei. A comprehensive review of maximum power point tracking algorithms for photovoltaic systems. Renewable And Sustainable Energy Reviews, [s.l.], v. 37, p.585-598, set. 2014. Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.rser.2014.05.045. Disponível em: <http://api.elsevier.com/content/article/PII:S1364032114003700?httpAccept=text/xml>. Acesso em: 29 fev. 2016.
[22] PETCHJATUPORN, P. et al. A Solar-powered Battery Charger with Neural Network Maximum Power Point Tracking Implemented on a Low-Cost PIC-microcontroller. International Conference On Power Electronics And Drives Systems, [s.l.], p.507-510, 28 nov. 2005. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). DOI: 10.1109/peds.2005.1619739. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1619739&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1619739>. Acesso em: 28 fev. 2016.
[23] KIM, Rae-young; LAI, Jih-sheng. Aggregated modeling and control of a boost-buck cascade converter for maximum power point tracking of a thermoelectric generator. 2008 Twenty-third Annual Ieee Applied Power Electronics Conference And Exposition, [s.l.], p.1754-1760, fev. 2008. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). DOI: 10.1109/apec.2008.4522964.
[24] ERICKSON, Robert Warren; MAKSIMOVIC, Dragan. Converter Transfer Functions. In: ERICKSON, Robert Warren; MAKSIMOVIC, Dragan. Fundamentals of power electronics. Colorado: Library Of Congress, 2001. p. 265-321.
[25] BUSSO, Simone; MATTAVELLI, Paolo. Digital Control in Power Electronics. Nebraska: Morgan & Claypool, 2006. 151 p.
[27] HEMERLY, Elder Moreira. Representação de sistemas discretos e amostrados. In: HEMERLY, Elder Moreira. Controle por computador de sistemas dinâmicos. São Paulo: Blücher, 2000. Cap. 1. p. 1-45.
[28] OGATA, Katsuhiko. Controle PID e sistemas de controle com dois graus de liberdade. In: OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. Cap. 10. p. 557-609.
[29] HEMERLY, Elder Moreira. Representação de sistemas discretos e amostrados. In: HEMERLY, Elder Moreira. Projeto de Controladores Digitais. São Paulo: Blücher, 2000. Cap. 1. p. 69-126.
[30] BAE, Hyunsu; LEE, Jaeho; PARK, Sanghyun. Large-signal stability analysis of solar array power system. IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., [s.l.], v. 44, n. 2, p.538-547, abr. 2008. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). DOI: 10.1109/taes.2008.4560205. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4560205&url=http://ieeexplore.ieee.org/iel5/7/4560192/04560205.pdf?arnumber=4560205>. Acesso em: 02 fev. 2016.
[31] CHO, Yoon-jay; CHO, B.h.. A digital controlled solar array regulator employing the charge control. Iecec-97 Proceedings Of The Thirty-second Intersociety Energy Conversion Engineering Conference (cat. No.97ch6203), [s.l.], v. 4, p.2222-2227, 1 ago. 1997. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). http://dx.doi.org/10.1109/iecec.1997.658213. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=658213&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=658213>. Acesso em: 4 mar. 2016.
[32] RAMAMURTHY, Anand. Flexible Digital Electrical Power System Design and Modeling for Small Satellites. 2009. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Electrical Engineering, Electrical Engineering, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, 2009. Disponível em: <http://repository.lib.ncsu.edu/ir/bitstream/1840.16/6446/1/etd.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2016.
REFERÊNCIAS

## Slide 58
[33] PISACANE, Vicente L.. Spacecraft Power: Fundamentals of Space Systems and Space Subsystems. Maryland: Applied Tecnology Institute, 2012. 32 p. Disponível em: <http://www.aticourses.com/sampler/Fundamentals_Of_Space_Systems_And_Space_Subsystems_CourseSampler.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2016.
[34] STARK, John P. W.. Electrical Power Systems. In: FORTESCUE, Peter; STARK, John; SWINERD, Graham. Spacecraft Systems Engineering. 3. ed. England: John Wiley & Songs, 2004. Cap. 10. p. 325-354.
[35] KANIPE, D. B.. Spacecraft Power Systems: The Generation and Storage of Electrical Power. Texas: Aerospace Engineering At Texas A&m University, 2012. 23 p. Disponível em: <https://engineering.tamu.edu/media/3336418/PowerSystems.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2016.
[36] MOHAN, Ned. Designing Feedback Controllers In Switchmode Dc Power Supplies. In: MOHAN, Ned. Power electronics: a first course. Minneapolis: John Wiley & Sons, Inc., 2012. Cap. 4. p. 74-97.
[37] DAMASCENO, Augusto de Caux Henriques. Controle Preditivo de Corrente Aplicado a um Controlador de Carga de Baterias Baseado em Conversor Cc-Cc Bidirecional. 2008. 107 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2008. Disponível em: <http://www.ufjf.br/ppee/files/2008/12/211064.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016.
[38] Rae-Young Kim and Jih-Sheng Lai - Aggregated Modeling and Control of a Boost-Buck Cascade Converter for Maximum Power Point Tracking of a Thermoelectric Generator - Future Energy Electronics Center – in Poc. of IEEE 2008, pp. 1754-1760.
[39] Y. -J. Cho and B. H. Cho - A digital controlled solar array regulator employing the charge control - in Proc. of IEEE-IECEC, 1997, pp 2222-2227.
[40] AKAGI, Justin M.. Power Generation and Distribution System Design for the Leonidas Cubesat Network. Honolulu: University Of Hawai`i At Manoa, 2007. 6 p. Department of Electrical Engineering. Disponível em: <http://www.spacegrant.hawaii.edu/reports/15_FA05-SP06/Akagi_Justin_FA.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2016.
[41] MAHDI, Mohammed Chessab; JAAFER, Jaafer Sa Diq; SHEHAB, Abd-al-razak. Design and Implementation of an Effective Electrical Power System for Nano-Satellite. International Journal Of Scientific & Engineering Research. Gujarat, p. 29-35. maio 2014. Disponível em: <http://www.ijser.org/researchpaper\Design-and-Implementation-of-an-Effective-Electrical-Power-System-for-Nano-Satellite.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2016.
[42] ASIF, Samina; LI, Yun. Spacecraft Power Subsystem Technology Selection. 2006 Ieee Vehicle Power And Propulsion Conference, [s.l.], p.1-6, set. 2006. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). http://dx.doi.org/10.1109/vppc.2006.364275. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4211303&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4211303>. Acesso em: 18 mar. 2016.
[43] HALL, Christopher D.. Spacecraft Power Systems: Virginia: Aerospace And Ocean Engineering - Virginia Tech, 2005. 17 slides, color. Disponível em: <http://www.dept.aoe.vt.edu/~cdhall/courses/aoe4065/power.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2016.
[44] VIGEVANO, Luigi. Electric Power System: Milao: Politecnico di Milano, 2009. 34 slides, color.
REFERÊNCIAS